構造設備等基準

○　配置及び施設の基準（施行条例第３条，第４条）（※　ただし，個室関係を除く。）

| 類 別 | 一般公衆浴場 | その他の公衆浴場 |
| --- | --- | --- |
| 設置場所 | □ 既設の一般公衆浴場から300ｍ以上離れていること。 （条例第3条） | 適用なし。 |
| 外部との区別 | □ 内部が直接外部から見通しができない構造であること。 （条例第4条１号ロ） □ 外部に開放する排水口，窓等にはねずみ・衛生害虫等の防除のため金網等を設けること。 （衛生等管理要領） | 一般に準じる。 |
| 男女の区別 | □ 出入口・脱衣場・洗い場・浴槽は男女を区別し，互いに見通しができないよう障壁を設けること。 （条例第４条１号イ） なお，隔壁区画とすること。 （衛生等管理要領） | 一般に準じる。 |
| 履物置場 | □ 適当な規模 （条例第４条１号ニ） | 適用なし。 |
| 受 付 | □ 適当な規模 （条例第４条１号ホ） | 適用なし。 |
| 脱衣場 | □ おおむね10㎡以上であること。 （条例第４条１号ヘ（一）） （入浴者数，浴場の規模に応じた広さとする。※１参照） □ 床面は耐水性の材料とすること。 （衛生等管理要領） □ 適当な換気設備・採光の十分な窓または照明装置を設けること。 （条例第４条１号ハ（一），（ニ）） □ 十分な数の施錠できる脱衣箱及び予備の脱衣かごを備えること。 ※２参照 （条例第４条１号ヘ（ニ）） □ 洗面設備，飲料水供給設備を設けること。 （衛生等管理要領） | 面積の適用なし。 他は一般に準じる。 |
| 浴 室 | 洗い場 | □ おおむね10㎡以上であること。 （条例第４条１号ト（一）） （入浴者数，浴場の規模に応じた広さとする。※３参照） □ 天井に適当な湯気抜き窓を設けること。 （条例第４条１号ハ（一）） □ 採光の十分な窓または照明装置を設けること。 （条例第４条１号ハ（ニ）） □ 床及び壁の下部（約１ｍ）は耐水性の材料であること。（条例第４条１号ト（ニ）） □ 床面はすべりにくい材質・構造とすること。 （衛生等管理要領） □ 床に勾配及び溝を設けること。 （条例第４条１号ト（三）） なお，勾配はおおむね1.5／100以上とする。 （衛生等管理要領） □ 十分な数の給湯栓，給水栓，洗い桶，腰掛けを備えること。 ※４参照 （条例第４条１号ト（四）） | 面積の適用なし。 他は一般に準じる。 |
|  | 浴 槽 | □ 主浴槽の面積：おおむね3.24㎡以上。 ※５参照 （条例第４条１号チ（一）） □ 出入のための階段を設けること。 （条例第４条１号チ（ニ）） （手すり等の設置が望ましい。） □ 耐水性の材料であること。 （条例第４条１号チ（ニ）） □ 縁の高さは，洗い場の床からおおむね10cm以上とすること。 （条例第４条１号チ（三）） なお，15cm以上が望ましい。 （衛生等管理要領） □ 送り湯式もしくは蒸気式または浴槽内を十分に清掃できる構造とすること。 （条例第４条１号チ（四）） | 面積の適用なし。 階段の適用なし。 他は一般に準じる。 |
| 蒸気（熱気） 使用入浴設備（サウナ等） | □ 外部から内部温度の識別・調整ができること。 （条例第４条１号ヲ（一）） □ 放熱設備が直接入浴者の身体に接しない構造とすること。 （条例第４条１号ヲ（ニ）） □ 内部を確認できる窓を設けること。 （衛生等管理要領） □ 入浴者の安全のため，非常用ブザー等を設けること。 （衛生等管理要領） | 一般に準じる。 |
| 排 水 | □ 汚水は適正に処理し，かつ他に著しい悪影響を与えないこと。 （条例第４条１号ワ） | 一般に準じる。 |
| 便 所 | □ 男女別に設け，浴場内から利用できること。 （条例第４条１号カ（一）） （高齢者・小児等にも配慮した便器を設けることが望ましい。（衛生等管理要領）） □ 換気，採光，照明，昆虫等防除の設備を施すこと。 （条例第４条１号カ（ニ）） □ 流水式手洗い設備を施すこと。 （条例第４条１号カ（三）） | 一般に準じる。 |
| その他の 設備 | □ ろ過器を設置する場合，十分なろ過能力を有し，洗浄又はろ材の交換ができるものであること。 （条例第４条１号リ） □ ろ過器の前に集毛器を置くこと。 （条例第４条１号リ） □ 気泡発生装置，ジェット噴射装置等の空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。 （条例第４条１号ヌ） □ 内湯と露天風呂の間は，配管等を通じて，露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。 （条例第４条１号ル） □ 浴槽における原水又は原湯の注入口は，循環配管に接続せず，浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。 （衛生等管理要領） □ 循環ろ過湯水の補給口は底部に近い部分とし，誤飲又はエアロゾルの発生が防止できること。 （衛生等管理要領） 注 ろ過器等により浴槽水を循環させる場合は，誤飲を防ぐための措置を講ずること。 （条例第５条15号） □ 打たせ湯及びシャワーは，循環している浴槽水を用いる構造でないこと。 （衛生等管理要領） 注１ 気泡発生装置等を設置している場合は，連日使用している浴槽水を使用しないように努めること。 （条例第５条12号） 注２ 打たせ湯には，循環している湯水を使用しないように努めること。 （条例第５条13号） 注３ シャワーには，循環している湯水を使用しないこと。（条例第５条14号） □ オーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供する構造になっていないこと。 ただし，内部清掃が容易な位置・構造であって，回収槽内の湯水を消毒できる設備を備えている場合は，この限りでない。 （衛生等管理要領） 注 オーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供しないこと。ただし，これにより難い場合にあっては，回収槽の清掃及び消毒を定期的に行うとともに，回収槽の湯水を塩素系薬剤等により消毒すること。 （条例第５条11号） □ 原湯を貯留する貯湯槽の温度を，湯の補給口，底部等に至るまで60℃に保ち，かつ，最大使用時においても55℃に保つ能力を有する加温設備を設置すること。これにより難い場合は，貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。 （衛生等管理要領） □ 露天風呂を設ける場合，屋外には洗い場を設けないこと。 （衛生等管理要領） | 一般に準じる。 |

※１　脱衣室の床面積（洗濯機，乾燥機，自動販売機等の面積を除く。）は，男女それぞれその入浴者数に応じ，次により算出される面積以上であることが望ましいこと。

（衛生等管理要領）

毎時最大浴場利用人員×２０／６０×１．１㎡×１．５

（注）毎時最大浴場利用人員…おおむね，平均人員の２倍

２０………………………着脱衣，休憩等に要する時間（分）

１．１㎡…………………入浴者１人当たりの衣服の着脱等に要する面積

１．５……………………脱衣箱，通路，洗面化粧等に要する面積

※２　脱衣箱(かご)の数は，次により算出される数以上であることが望ましいこと。

（衛生等管理要領）

毎時最大浴場利用人員×５０／６０

（注）５０………………………浴場利用時間（分）

※３　洗い場の面積は，男女それぞれその入浴者数に応じ，次により算出される面積以上であることが望ましいこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衛生等管理要領）

毎時最大浴場利用人員×２０／６０×１．１㎡×１．５

（注）２０………………………洗い場使用時間（分）

１．１㎡…………………入浴者１人当たりの洗い場使用面積

１．５……………………通路等に要する面積の係数

※４　給水（湯）栓は，男女それぞれその入浴者数に応じ，次により算出される数（組）以上であることが望ましいこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衛生等管理要領）

毎時最大浴場利用人員×２０／６０

（注）２０………………………洗い場使用時間（分）

給水（湯）栓は他の組の中心点との距離がおおむね７０cm以上であること。なお，
９０cm程度の間隔が望ましいこと。　　　　　　　　　　　　　　　　（衛生等管理要領）

※５　浴槽内面積の合計は，男女それぞれその入浴者数に応じ，次により算出される面積以上であることが望ましいこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衛生等管理要領）

毎時最大浴場利用人員×１０／６０×０．７㎡×１．２

（注）１０………………………浴槽使用時間（分）

０．７㎡…………………入浴者１人当たりの浴槽使用面積

１．２……………………浴槽内の踏段，注（湯水）口等に要する面積の係数

※ 留意事項 設計にあたっては，公衆浴場法施行条例（S25.7.31条例第45号（平成15年4月1日改正施行））で定める第4条「施設の基準」，第５条「遵守事項」の他，「公衆浴場における衛生等管理要領」（H12.12.15生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知，H15.2.14一部改正）及び「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」（H13.9.11健衛発第95号厚生労働省生活衛生課長通知〔循環式浴槽の場合に限る。〕）を参照すること。 特に，浴槽水を循環させて使用する場合は，レジオネラ属菌による感染事故の発生を防止するため，「公衆浴場における衛生等管理要領」，「公衆浴場における水質基準等に関する指針」及び「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」に定める衛生管理・水質確保が十分行えるよう所要の設備を設けること。

# Text boxes

入浴者数に応じた履物保管設備を設けること。

（衛生等管理要領）

入浴者数，浴場の規模に応じた広さとすること。※３参照

入浴者数，浴場の規模に応じた広さとすること。※１参照

入浴者数，浴場の規模に応じた広さとすること。※５参照

手すり及び内側に踏み段を設けること。（衛生等管理要領）